| СПРАВКА № | 105 | от | « | 12 | » | сентября | 20 | 13 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о качестве выполненных сварочных работ |

| Выдана | ООО «НК Сервис» |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование лаборатории) |  | (Ф.И.О.) |

| работающему сварщиком в |  |
| --- | --- |
|  | (наименование предприятия-работодателя) |

| в том, что за период с | 12.03.13 | по | 12.09.13 | им выполнено, а лабораторией проконтролировано | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| сварных соединений, выполненных способом | ручной дуговой сваркой |
| --- | --- |

на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов:

Котельное оборудование (п. 2 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115оС)

| Наименование технических устройств | Характеристики сварных соединений | Кол-во сварных соединений |
| --- | --- | --- |
|  | группы свариваемых материалов | диапазон толщин | диапазон диаметров | положение при сварке | всего | забраковано |
| КО п. 2 | М01 | 3 – 20 | 25 – 150 | Н45 | 25 | 1 |

| За период срока действия аттестации с | 20.10.11 | по | 12.09.13 | сварщик | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

не имел отстранений от работы по причине низкого качества и/или нарушений технологии и правил

техники безопасности.

Справка выдана для предъявления в аттестационный центр для рассмотрения заявки о продлении

| срока действия аттестационного удостоверения сварщика № | ВСР-1ГАЦ-I-00000 |
| --- | --- |

| Приложение: | Копия свидетельства об аттестации лаборатории № | 71А00000 | от | 01.02.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор |  |  |  | Петров П.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Руководитель предприятия, должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | М.П. |  |  |

| Начальник лаборатории контроля |  |  |  | Сидоров С.Е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Руководитель службы контроля, должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | М.П. |  |  |